Технический райдер Алёны Валенсия

Без сопровождения музыкантов(под минус)

Общие положения:

- Недопустимо использование приборов российского производства и фирмы Behringer.

- Все оборудование должно быть установлено, подключено, проверено и «продуто» за 4 часа до начала концерта.

- При работе на открытой площадке следует уделить особое внимание укрытию сцены и FOH-пульта от осадков (крытая сцена, тент над пультом).

- !!!Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) осуществляется принимающей стороной до начала саундчека!!!

- Мы убедительно просим уважать наше и ваше время и уделить особо внимание выполнению этого пункта!

- Саундчек длится 1 час.

Спецификация и комментарии

Все оборудование предназначено для ЖИВОГО выступления. На площадке должны присутствовать в течении всего саундчека и концерта: Грамотный звукоинженер,  техник по сцене, электрик площадки.

- Lead Vocal – 2  Радио системы!!! . Предпочтительно Shure, Bayerdunamic.

с полностью заряженными элементами питания!

- Требуется наличие свободного посыла (AUX2) для ушного мониторинга. (привозим с собой)

- Все оборудование сцены (в том числе световое) должно отвечать требованиям безопасности, т.е. должно быть заземлено. Свет и звук обязательно должны питаться от разных фаз!

- Напряжение в сети - 220 +-10 V, частота переменного тока 50-60 Hz.

Мониторы:

- Все мониторы  не менее 600 Ватт, two way(двух полосные).

- Каждая мониторная линия должна иметь 1/3 октавный (31 полосный) эквалайзер, любой (кроме Alesis и Behringer) с длинным регулятором.

- В первую линию желательно включение в разрыв feedbacker.

FOH

- Пульт с достаточным количеством каналов с двумя линиями параметрики на каждом канале. Behringer и т.п. по классу оборудование недопустимо!

- Все AUX мониторных линий должны быть в состоянии PRE, т.е. до фэйдера.

- Пульт желательно распологать строго в центре зала! НЕ за стеклом, НЕ на втором этаже, НЕ под крышей! Все ручки на пульте «обнулить» до начала саундчека!

- Рядом с пультом необходима устойчивая площадка для расположения ноут-бука.(15”)

- Справа от пульта устанавливаются ярко освещенный рэк с приборами (снизу вверх):

- Эквалайзер FOH (эквалайзер, включенный между пультом и портальными усилителями). НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ – DOD, Sabine, Alesis, Behringer. Приветствуется KLARK TEKNIK и т.п.

- Эквалайзер мониторный.

- Динамические обработки, 3-каналов компрессии, кроме Alesis, Behringer. Желательно dbx, clark,

- FX (эффекты) приборы раздельно Hall & Delay (с функцией TAP) кроме Alesis и ART.

- CD проигрыватель профессиональной серии.

- Освещение (неяркое) пульта обязательно.

PA

- Мощность РА системы должна соответствовать размеру площадки, размещению и количеству зрителей, примерно 10 кВт на 1000 чел. для закрытых помещений, для открытых площадок 50 кВт на 1000 чел.

- Звуковое давление не должно быть меньше 110 dB RMS в районе пульта звукорежиссера.

По возможности подключать Сабвуферы через свободную подгруппу или AUX.

СЦЕНА:

- Выступление группы содержит хорреографические номера, необходимо наличие достаточного для этого места.